## Slide 1: Python程序设计 9 数据绘图
刘东威
浙江财经大学

## Slide 2: 课程安排
Python简介 + 变量赋值和数字运算
字符串，序列，字典，元组
分支和循环
函数，模块，简单文件读写
类与对象，异常处理
IPython，NumPy，SciPy
pandas数据处理
文件读取和解析
matplotlib数据绘图
PyQt对话框，信号和槽
PyQt控件
PyQt主窗口编程，动作
使用Qt Designer创建对话框
GUI综合实战
复习
复习，考试

## Slide 3: matplotlib绘图
载入
import matplotlib.pyplot as plt

## Slide 4: 创建图片
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
ax.plot(np.arange(10))
fig.show()

## Slide 5: 管理subplot
ax1 = fig.add_subplot(2,2,1)
ax2 = fig.add_subplot(2,2,2)
ax3 = fig.add_subplot(2,2,3)
参数：行数，列数，第几个
sharex sharey 所有subplot使用相同的X或Y刻度

## Slide 6: 调节subplot间距
fig.subplots_adjust(wspace = 0.5)
可用参数：left right bottom top wspace hspace

## Slide 7: 绘制各种图形
from numpy.random import randn
ax1.plot(randn(50).cumsum())
ax2.hist(randn(100), bins = 20)
ax3.scatter(randn(50), randn(50))
fig.show()

## Slide 8: 一种简单粗暴的方法
直接对plt执行各种绘图操作，它会自动创建一个figure和一个subplot
plt.plot(np.arange(10))
plt.show()
在已有若干subplot的情况下，对plt绘图将绘制在最后一次被操作的subplot上

## Slide 9: 颜色，标记，线型
ax1.plot(randn(50).cumsum(), linestyle = ‘--’, color = ‘g’, marker = ‘o’ )
简写：
ax1.plot(randn(50).cumsum(), ‘go--’)

## Slide 10: 使用RGB颜色
#CE1F4A
三个两位的16进制数

## Slide 11: 设置坐标轴范围
ax1.set_xlim([0,100])
ax1.set_ylim([-1,1])

## Slide 12: 设置具体刻度以及刻度标签
ticks = ax1.set_xticks([0,20,40,60,80,100])
labels = ax1.set_xticklabels([‘zero’, ‘one’, ‘two’, ‘three’, ‘four’, ‘five’], rotation = 30)

## Slide 13: 设置标题，轴标签
ax1.set_title('fig 1’)
ax1.set_xlabel(‘Step’)
ax1.set_ylabel(‘Value’)
fig.show()

## Slide 14: 添加图例
ax4 = fig.add_subplot(2,2,4)
ax4.plot(randn(1000).cumsum(), ‘k’, label = ‘one’)
ax4.plot(randn(1000).cumsum(), ‘r.’, label = ‘two’)
ax4.legend(loc = ‘best’)
fig.show()

## Slide 15: 绘制形状
rect = plt.Rectangle((0.2,0.75), 0.4, 0.15, color = ‘g’, alpha = 0.2)
ax.add_patch(rect)

## Slide 16: 保存图片
fig.savefig(‘xxx.svg’, dpi = 400, bbox_inches = ‘tight’)
svg和eps为矢量图格式
jpg格式用于这类图形会产生鬼影
png是一个不错的选择

## Slide 17: 使用python命令绘图的优点
准确性
容易对齐

## Slide 18: pandas绘图
from pandas import Series, DataFrame
import pandas as pd
df = DataFrame(randn(10,4).cumsum(0), columns = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’], index = np.arrange(0,100,10))
df.plot()

## Slide 19: 读入Matlab文件
import scipy.io as sio
raw_K=sio.loadmat('Subject1K.mat')
raw_V=sio.loadmat('Subject1V.mat')
k = raw_K['Subject1K']
v = raw_V['Subject1V']

## Slide 20: 作业10：
通过绘图，分析'Subject1K.mat‘的内容结构
展示‘Subject1K.mat‘中的内容（可以是局部）
对比‘Subject1K.mat‘和’Subject1V.mat’中的数据
以3条曲线展示‘Subject1K.mat‘中内容的均值和标准差
将你的程序命名为“10_姓名.py”，发送到28922260@qq.com